РЕЗЮМЕ

разширено резюме на проекта - до 2500 знака

Основната цел на настоящия научен проект e нови и съвременни изследвания на геоложките

и структурни особености на хидротермалните орудявания от п-в Хърд и гранитоидните скали и

свързаните с тях предполагаеми минерализации от нос Бърнард. Концепцията за осъществяване

на целта е изготвянето на един модел, включващ геотектонската принадлежност,

литоложките разновидности, структурният контрол, хидротермалните изменения и

орудяванията от двата района, както и евентуалната връзка между двата типа рудни

системи.

За постигането на целите трябва да бъдат решени следните основни задачи:

- Изготвяне на детайлни геоложки карти и схеми на хидротермалните зони;

- Изясняване различните типове хидротермално променени скали и техния минерален

- състав;

- Изследване на минералния състав на орудяванията;

- Изясняване наличието на ценни метали като злато, мед, олово, цинк, сребро и др.;

- Изясняване пространствената връзката между магматизма и орудяванията;

- Съпоставяне на новополучената информация с някои от известните и големи находища

- от Андийската металогенна провинция.

- За решаване на проблемите по научния проект и постигане на поставените цели ще бъдат

- използвани комплекс от теренни, лабораторни и аналитични методи. Изследванията ще бъдат

- насочени в следните направления:

- Анализ и реинтерпретация на съществуващата оскъдна информация на базата на най-

- новите научни теоретични достижения и модели за образуването на медни и златни находища;

- Геолого-структурно картиране и изследване на площното разпространение на

- хидротермално променените скали и рудни зони;

- Микроскопски изследвания в проходяща и отразена светлина;

- Изследване на разпространението и концентрацията на злато, мед и други елементи;

- Извеждане на някои тектоно-магматични фактори за формирането на медни и златни

находища.

Научното изследване се дефинира като фундаментално, тъй като представлява теоретична

работа, предприемана основно за придобиване на нови знания и факти за един малко познат

район от планетата.

Получените резултати ще бъдат публикувани в престижни научни списания, ще бъдат

докладвани на специализирани научни конференции, като по възможност част от събраният

фактически материал ще послужи за работа и обучение на млади учени.

Реализацията на проекта не би била възможна без участието на достатъчно компетентен,

амбициран и сплотен екип. В настоящият участват учени и студенти, които притежават

опит, както в конкретните научни направления, така и в пребиваването и работата на

Антарктика. Някои от тях са запознати с геоложките особености на о-в Ливингстън, което би

имало изключително положителен ефект върху изпълнението на поставените задачи.

SUMMARY

Extended summary of the project - up to 2500 characters

The main aim of this science project is new and modern researches of the geological and structural

features of hydrothermal mineralizations from Hurd Peninsula and granitoid rocks and possible ore

occurrences from Barnard Point. The conception consists of preparing of a model based on the

geotectonic and lithological characteristics, the alteration styles and probable ore mineralizations in this

areas.

The following tasks have to be solved:

- Detailed mapping of hydrothermal zones

- Clarifying the types of alteration and their mineralogical composition

- Definition of the mineral composition of the ore zones in the different ore occurences

- Determining the presence of precious metals like gold, copper, silver and others

- Clarifying the spatial relationship between igneous and ore processes

- To compare the new data for the ore occurrences with some of big ore deposits from Andean

- ore province

- A complex of analytical techniques will be used for accomplish the science problems:

- Analysis and reinterpretation of already existing information for the genetic models of the gold

- and copper deposit

- Geological mapping and outlining of the alteration

- Optical microscopy

- Researching the distribution and concentration of gold, copper and other indicator-elements

- Establishing of some tectonic-magmatic factors for the formation of copper and gold deposits

It is a fundamental science research, which presents theoretical study for acquisition of new

knowledge and facts about this little known part of our planet.

All obtained results will be published in scientific magazines, presented at specialized scientific

forums, and a part of them will be used for education and training of young scientists.

The project’s implementation will not be possible without contribution from competent, ambitious

and cohesive team. Our current team includes young scientists and students, owning experience in the

specific scientific area, as well as in living and working in Antarctic conditions. Some of us are familiar

with the geological setting of Livingston Island which will have a significant impact over the completion

of the scheduled tasks.